Руководство по использованию электронного механизма для часов Perfect

Возможности часов

- Часы, минуты, секунды, день недели.

- месяц и дата

- календарь на 4 года

- будильник с сигналом

- 12/24 часовая система

- максимальная работа секундомера 23 часа 59 минут 59 секунд

Общее руководство

Функции кнопок

- Нажать кнопку S1 один раз: дисплей  часов отобразит месяц, дату и день недели.

- Нажать кнопку S2 один раз: дисплей  часов отобразит время сигнала будильника.

- Нажать кнопку S3 один раз: часы переходят в режим секундомера.

Последовательность установки.

- Установка текущего времени

1) нажать кнопку S3 три раза: на дисплее появятся мигающие секунды  и нажмите кнопку S1 для обнуления

2) нажать кнопку  S2 один раз: на дисплее появятся мигающие минуты, и нажимайте кнопку  S1 до тех пор, пока не установите нужные минуты.

3) нажимать кнопку S2 один раз: на дисплее появятся мигающие часы, и нажимайте кнопку S1до тех пор, пока не установите нужные часы.

(“A” это время до полудня)(“P” это время после полудня) (“Н” это 24х часовой формат времени)

4) нажать кнопку S2 один раз: на дисплее появится мигающее число месяца, и нажимайте кнопку  S1 до тех пор, пока не установите нужное число месяца.

5)нажать клавишу S2  один раз: индикатор месяца будет мигать, и нажимайте кнопку  S1 до тех пор, пока не установите нужный месяц.

6) нажать кнопку S2 один раз: на дисплее появится мигающий индикатор дня недели, и нажимайте кнопку  S1 до тех пор, пока не установите нужный день недели.

7)нажать клавишу S3 один раз:  установка текущего времени будет завершена

  - установка будильника

- нажать кнопку S3 два раза: на дисплее появится мигающая цифра – “часы” будильника и нажимайте кнопку S1 до тех пор, пока не установите нужные показания часов будильника.

- нажать кнопку S2 один раз: на дисплее появится мигающая цифра – «минуты“ будильника и нажимайте  кнопку S1 пока не установите нужные показания минут будильника.

- нажать кнопку S3 один раз: установка будильника завершена, и показания дисплея   будут отражать текущее время.

с) функция включения и выключения будильника.

1) для включения будильника необходимо одновременно  нажать кнопку S1 и S2 (индикатор появляется)

2)для выключения будильника  необходимо одновременно  нажать кнопку S1 и S2 (индикатор исчезает)

d) функция секундомера

1) нажать кнопку S3 один раз: на дисплее появится секундомер 0:0000

2) для запуска секундомера нажать S1 один раз, секундомер начнет отсчет времени.

3) для остановки секундомера нажать S1 один раз: секундомер, будет остановлен.

4) для продолжения работы секундомера S1 один раз.

5)для возвращения секундомера в положение 0:0000 необходимо сначала нажать кнопку S1 один раз, а затем нажать кнопку S2 один раз.

6) для возвращения индикатора часов к текущему времени, нажать кнопку S3 один раз

# Text boxes

10:05

S4

S1

S2

S3